## Slide 1: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE DISCIPLINA GEOMÁTICA II- ENG 05272
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE GEOTECNOLOGIAS
AULA MÓDULO I - ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
01
Discente: Ma. Kaíse Barbosa de Souza
Ma. Rosane Gomes da Silva
Orientador: Dr. Alexandre Rosa dos Santos

## Slide 2: Roteiro Aula 01
INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA;
CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS MAPAS;
DIVISÃO DA CARTOGRAFIA, COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA

## Slide 3: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Cartografia é uma palavra derivada:
Foi criada em 1839 pelo historiador português Visconde de Santarém, em carta escrita em Paris e dirigida ao historiador brasileiro Adolfo Varnhagen
Conceitos
grego “graphein”
significando escrita ou descrita
latim “charta”,
com o significado de papel
Notes: Dessa forma há uma estreita ligação com a apresentação gráfica da informação, através da sua descrição em papel

## Slide 4: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
“A Cartografia apresenta-se como o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou a análise de documentação, se volta para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização” (ACI e UNESCO, 1966).
Conceitos
Notes: O conceito da Cartografia, hoje aceito sem maiores contestações

## Slide 5: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Segundo CASTROGIOVANNI (2000) a cartografia é o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas e outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo homem.
Conceitos
Ciência
Arte
Técnica
Notes: Ciência: conhecimento atento e aprofundado de algo
Arte: atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, percepção, ideia
Técnica: conjunto de procedimentos que têm, como objetivo, obter um determinado resultado

## Slide 6: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Resumidamente o que seria CARTOGRAFIA?
Conceitos
Notes: Descrição ou representação da superfície terrestre sobre mapas e cartas.

## Slide 7: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
A história da cartografia confunde-se com a própria história da humanidade;
Raisz (1969) afirma que a história dos mapas é mais antiga do que a própria História da humanidade, tendo e em vista que a confecção dessas representações antecede a própria invenção da escrita.
Notes: tornando-se por essa razão, um tema bastante amplo e complexo (DUARTE, 2002).

## Slide 8: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
Desde épocas remotas o homem vem utilizando-se da confecção de mapa com a finalidades conhecer, administrar e racionalizar o uso do espaço geográfico.
Rudimentares
Notes: Esses documentos no passado eram muito rudimentares, confeccionados de acordo com a técnicas e materiais disponíveis, caracterizando assim o começo da Cartografia. (DUARTE, 2002)

## Slide 9: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
Raisz (1969) antiga Babilônia, os índios nativos das Ilhas Marshall, os esquimós, os astecas, os chineses e outros.
O mapa mais antigo que se tem notícia é o de Ga-Sur, feito na Babilônia
Figura 1. Placa de barro de Ga-Sur.
tablete de argila cozida
2400 a 2200 a.C
Notes: Era um tablete de argila cozida contendo traços que indicam a presença de um rio ladeado por montanhas, datado de aproximadamente . Representa um vale, representação da antiga Mesopotâmia (atual Iraque) (Carvalho e Araújo, 2008).

## Slide 10: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
os gregos influenciaram: mapas com linha do equador, trópicos, círculos polares, meridianos e paralelos.
curiosidade geográfica perigosa
antigas fronteiras do Império Romano
modelos matemáticos geométricos perfeitos de representação terrestre, utilização correta da topografia, aperfeiçoamento da litografia, fotografia e impressão de cores que auxiliaram no desenvolvimento da cartografia. Neste período desenvolveu se a fotogrametria gerando mapas mais precisos de grandes áreas
esboços e croquis desprovidos de beleza e funcionalidade
Idade Antiga
Idade Média
Alta Idade Média
portulanos
Idade Moderna
Notes: Gregos deram impulso a Cartografia influenciando na elaboração
Na idade média há pouca referências de evolução da cartografia
os portulanos (carta com a posição do portos de diferentes países com indicação de norte e sul).
Na Idade Moderna trouxe a necessidade de conhecimentos mais precisos da regiões
Litografia (do grego - lithos = pedra e grafia = escrita

## Slide 11: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
Ilustrações de mapas antigos
Figura 2. O mapa de Catal Hoyük em seu local original(a) e Representação gráfica do original (b).

## Slide 12: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
Ilustrações de mapas antigos
Figura 3. Mapa dos nativos das Ilhas Marshall (a) e Carta Pisana (b)
Notes: Este curioso mapa é feito de tiras de fibra vegetal, representando a área oceânica do arquipélago formado pelas Ilhas Marshall, no Pacífico, a nordeste da Austrália. Algumas ilhas estão representadas por conchas presas às tiras. As linhas curvas representam as direções predominantes das ondas.

## Slide 13: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Breve história da cartografia
BREVE HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA
Ilustrações de mapas antigos
Figura3. Carta Portulana

## Slide 14
A ciência Cartográfica e seu campo de atuação:
Geografia,
Geomática;
Engenharias;
Planejamento estratégico;
Planejamento militar e segurança pública;
Planejamento e administração urbana e rural;
Elaboração de mapas temáticos e;
Outros.

## Slide 15: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Conceito de mapa
CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS MAPAS
Conceito
Mapa é definido como a representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície de uma figura planetária, delimitada por elementos físicos, político administrativos, com diversos fins e destinada aos mais variados usos, temáticos, culturais e ilustrativos (IBGE, 1998).
Os mapas podem ser considerados tão importantes quanto a linguagem escrita,
Mapa como estrutura de dados e de armazenamentos de informação
Notes: Mapa é a representação gráfica de conjuntos geográficos” ( ROBINSON et al., 1995).
pois se caracterizam como uma forma eficaz de armazenamento e comunicação de informações espaciais que abordam aspectos naturais, sociais, culturais e politicos

## Slide 16: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS
mapa gerais: seriam exclusivamente de representação da superfície da Terra, com os acidentes geográficos, planimétricos e topográficos;
mapas especiais: seriam os políticos, urbanos, de comunicações científicas, econômicos, artísticos, de propaganda, de navegação aérea e marítima e os mapas cadastrais (Raisz, 1969)
mapas temáticos: representam qualquer tema, além da representação do terreno (ARCHELA e THÉRY, 2008)
Notes: Os mapas possuem diversas classificações conforme diversos autores, mas as mais adaptadas quanto a comunidade cartográfica se dividem em mapas de referência e mapas temáticos.

## Slide 17: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS
Figura 4. Mapa Topográfico da Argélia
Figura 5. Mapa planimétrico de Centro Habana
MAPA GERAIS

## Slide 18: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS
Figura 6. Mapa Navegação marítima
Figura 7. Mapa econômico
MAPA ESPECIAIS

## Slide 19: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS
Figura 8. Mapa regiões do Brasil
Figura 10. Mapa da taxa de urbanização em Brasília
MAPA Temáticos
Figura 9. Mapa da Hidrografia

## Slide 20: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS
Quanto a forma de representação segundo Rosa (1996)
Escala grande - mapas urbanos em 1:500, 1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000;
Escala média - mapas topográficos em 1: 25.000, 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000;
Escala pequena - mapas geográficos em escalas 1:500.000 e menores.
Notes: A escala do mapa é a razão entre uma medida efetuada no mapa e a medida correspondente ao real, na superfície terrestre.

## Slide 21: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
O IBGE (2016) aborda também claramente as características dos mapas, carta e planta:
MAPA
-representação plana; -geralmente em escala pequena; - área delimitada por acidentes naturais (bacias, planaltos, chapadas, etc.), político-administrativos; - destinação a fins temáticos, culturais ou ilustrativos.
CARTA (Características):
-representação plana; -escala média ou grande; -desdobramento em folhas articuladas de maneira sistemática; - limites das folhas constituídos por linhas convencionais, destinada à avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos, áreas e detalhes.
PLANTA - a planta é um caso particular de carta. A representação se restringe a uma área muito limitada e a escala é grande, consequentemente o número de detalhes é bem maior.
Notes: Outras formas de apresentações dos mapas são as cartas e as plantas

## Slide 22: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
Notes: Outras formas de apresentações dos mapas são as cartas e as plantas

## Slide 23: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS MAPAS
Os mapas podem ser classificados conforme Meneguette (2012):
Mapas podem ser descritos como:
permanentes
virtuais
visíveis
invisíveis
tangíveis
intangíveis
Notes: Até o início da década de 80, os mapas em papel eram considerados um dos poucos meios cartográficos de representação e armazenamento da informação geográfica, mas com desenvolvimento tecnológico e modernização ampliou a capacidade de representação e armazenamento da informação

## Slide 24: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS MAPAS
Os mapas podem ser classificados conforme Meneguette (2012):
Mapas podem existir em várias formas:
no papel
na tela do computador
no disco do computador
na rede de computadores em uma base de dados

## Slide 25: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA
Classificação dos mapas
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS MAPAS
Os mapas podem ser classificados conforme Meneguette (2012):
Mapas têm funcionalidades adicionais, podendo ser:
dinâmicos
interativos
sonoros

## Slide 26: DIVISÃO DA CARTOGRAFIA, COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA

## Slide 27: DIVISÃO DA CARTOGRAFIA
Fonte: Baseado em Sanchez, 1981
Notes: . A cartografia geral ou base é definida pela precisão das medições na confecção dos mapas e procura representar com perfeição as feições de interesse com apoio da fotogrametria, geodésia e topografia tendo como exemplo as carta náuticas enquanto que a Cartografia temática são derivados diretamente de trabalhos de levantamentos básicos ou seja depende de um grupo de referência ou base ao representar as feições tendo como exemplo os mapas de ensino, pesquisa, atlas

## Slide 28: COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA
O mapa é um meio de comunicação gráfica ou visual e deve ser tratado como tal, devendo para isso considerar:
Cartógrafo;
Mapa;
Tema e
Usuário
Notes: Segundo Menezes e Fernandes (2013) os mapas são abstrações e simplificações do mundo real se tornando um meio de comunicação gráfica ou visual. A cartografia é então um meio de comunicação gráfica que exige um mínimo de conhecimento por parte daqueles que a utilizam.
Cartógrafo. Esse profissional precisa ter habilidade para reunir diversos tipos de dados e transformá-los em mapas, aplicados

## Slide 29: COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA
Menezes e Fernandes (2013)
ruídos
Notes: Decodificar = Identificação e interpretação dos sinais linguísticos

## Slide 30: COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA
Figura 11. Processo de comunicação proposto por Martellini (1991).

## Slide 31: Informação geográfica e cartográfica
A informação geográfica possuam relacionamento com um sistema de referência sobre a superfície terrestre.
A informação cartográfica deve ser entendida como informação do mapa de origem estritamente cartográfica e representa a informação geográfica submetida ao processo de transformação.
Notes: (paralelos, meridianos, pontos cotados)

## Slide 32: Escalas e séries cartográfica
Notes: (paralelos, meridianos, pontos cotados)

## Slide 33: Escalas e séries cartográfica
O conceito de escala torna-se essencial para qualquer tipo de representação espacial
A escala do mapa é a razão entre uma medida efetuada no mapa e a medida correspondente ao real, na superfície terrestre.
Notes: pois para possibilitar a visualização gráfica do mundo real, torna-se necessário uma alteração nas medidas do mesmo.
Isso significa que as medidas de comprimento e área efetuadas no mapa representam diretamente seus valores reais no terreno.

## Slide 34: Escalas e séries cartográfica
Nota: É importante fazer as seguintes associações!!
Quanto menor o número da escala, maior é a escala.
Quanto maior a escala, maior o nível de detalhes visualizados.
Exemplo!!

## Slide 35: Escalas e séries cartográfica
Figura 11. Visualização do município de Alegre-ES de acordo com diferentes escalas no mapa.

## Slide 36: Escalas e séries cartográfica
A escala pode ser numérica ou gráfica:
Escala numérica: Representada por uma fração, sendo o numerador a distância no mapa e o denominador, a distância no terreno. Pode ser expressa das seguintes formas:
Escala gráfica ou de barra: Representada por uma linha dividida em partes que mostram os comprimentos na carta diretamente em termos da unidade do terreno.
Notes: . Esse tipo de escala é muito comum nas representações cartográficas encontradas em livros e atlas, pois acompanha facilmente as reduções sofridas pelo mapa ao se ajustar nas dimensões do papel

## Slide 37: Escalas e séries cartográfica
Escolha da escala
Dimensões da área do terreno que será mapeado;
Tamanho do papel em que será traçado o mapa;
A orientação da área;
Erro gráfico;
Precisão do levantamento e ou das informações a serem plotados no mapa.

## Slide 38: Escalas e séries cartográfica
séries cartográfica
são divisões feitas em folhas de formato uniforme na mesma escala de uma área geográfica, mediante a impossibilidade de reprodução cartográfica dessa área em uma única folha impressa em tal escala.
O melhor exemplo de uma série cartográfica é a Carta do Brasil ao Milionésimo (esc. 1:1.000.000). Cada folha da carta deve abranger, como regra, uma área de 4º em latitude por 6º em longitude.
Para cobrir o território brasileiro: 46 folhas desse formato.
Notes: Desenhar lat e log
A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 90º para Norte(N) ou para Sul(S).
A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º para Leste(E) ou para Oeste(W

## Slide 39: Escalas e séries cartográfica

## Slide 40: Escalas e séries cartográfica
séries cartográfica
A partir da Carta Internacional ao Milionésimo – CIM derivam se:
Notes: Desenhar lat e log

## Slide 41: Escalas e séries cartográfica
séries cartográfica
Articulação sistemática das folhas (IBGE,1993):
A primeira parte consiste de uma letra dada pela divisão dos hemisférios para a latitude, isto é, N, para a latitude norte, e S, indicando latitude sul;
A segunda parte consiste na divisão por zonas de intervalo de 4º, determinadas pelas letras A, B, C, D, E,..., V, respectivamente. Isto é válido até o paralelo 88º norte ou sul e as duas calotas polares levarão a letra Z;
Notes: Desenhar lat e log

## Slide 42: Escalas e séries cartográfica
séries cartográfica
Articulação sistemática das folhas (IBGE,1993):
A terceira parte é determinada pela fórmula (a ou b), que indicará o fuso correspondente da área abrangida na escala 1:1.000.000, sendo este estabelecido a partir do antimeridiano de Greenwich, a cada 6º de intervalo.
(a) para as longitudes que não são múltiplas de seis e para (b), caso contrário.
No cálculo, vale-se do sinal (-) para as longitudes a oeste de Greenwich e (+) para as situadas a leste do mesmo meridiano.
Notes: Desenhar lat e log

## Slide 43
Notes: NE: nordeste
NO ou NW: noroeste
SE: sudeste
SO ou SW: sudoeste

## Slide 44
4o
8o
36o
42o
SB.24
1:1000.000
6o
4o
4o
6o
36o
42o
1:250.000
A
B
C
D
SB.24-X-B
3o
2o
4o
4o30’
36o
36o30’
1:50.000
1
2
3
4
SB.24-X-B-III-2
30’
30’
4o
4o15’
36o
36o15’
1:25.000
NO
NE
SO
SE
SB.24-X-B-III-2-NE
15’
15’
37o30’
5o
36o
1:100.000
SB.24-X-B-III
1o30’
1o
I
II
III
IV
V
VI
4o
4o
4o7’30”
36o
36o7’30”
1:10.000
SB.24-X-B-III-2-NE-B
7’30”
7’30”
A
B
C
D
E
F
2’30”
SB.24-X-D-III-2-NE-B
4o
4o2’30”
36o
36o3’45”
3’45”
V
X
Y
Z
1:500.000
SB.24-X
ÍNDICE DE NOMENCLATURA DAS FOLHAS
ÍNDICE DE NOMENCLATURA DAS FOLHAS
SB24

## Slide 45
6
4
4
6
4
4
1
No de folha
SB.24-X-B-III-2-NE-B
6,945 x 4,63
3’45” x 2’30”
1:10.000
SB.24-X-B-III-2-NE
13,89 x 13,89
7’30” x 7’30”
1:25.000
SB.24-X-B-III-2
27,78 x 27,78
15’ x 15’
1:50.000
SB.24-X-B-III
55,56 x 55,56
30’ x 30’
1:100.000
SB.24-X-B
111,12 x 166,68
1o x 1o30’
1:250.000
SB.24-X
222,24 x 333,36
2o x 3o
1:500.000
SB.24
444,48 x 666,72
4o x 6o
1:1000.000
Nomenclatura
Medidas das
folhas terreno (km)
Formato folha terreno
(lat-long)
Escalas
Resumo da nomenclatura das cartas topográficas
e das medidas no terreno

## Slide 46
Exercício para próxima aula
OBRIGADA!