## Slide 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE GEOTECNOLOGIAS
MÓDULO I - ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
AULA 02- Sistemas de Referências
Discentes: Ma. Kaíse Barbosa de Souza
Ma. Rosane Gomes da Silva
Orientador: Dr. Alexandre Rosa dos Santos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE DISCIPLINA GEOMÁTICA II- ENG 05272

## Slide 2: CONTEÚDO DA AULA
Sistemas de coordenadas
2
Sistema de referência geodésicos
Sistema de referência geodésicos adotados no Brasil
A escolha de uma superfície adequada de referência para o mapeamento
A forma real da Terra e sua representação
Sistemas de referência

## Slide 3: O que é um sistema de referência???
Utilizados para caracterizar a posição dos objetos de acordo com algum referencial, exemplos:
3
Quando realizamos um trabalho de levantamento de campo, para coleta de dados ambientais ou sociais, as informações coletadas devem ser georreferenciadas.
Sociais: Códigos postais
Ambientais: Coordenadas em latitude e longitude
Referencial:
Seu país
O continente
O planeta Terra

## Slide 4: O que é um sistema de referência???
A definição da posição de um ponto requer o estabelecimento de um sistema de referência.
4
Um sistema de referência:
- deve ser definido com clareza e acessível para uma grande área;
- deve contemplar os aspectos de natureza física associados ao planeta Terra;
- deve ser materializado.
Sobre um sistema de referência podem ser definidos diversos tipos de sistemas de coordenadas, sobre os quais se efetuam os cálculos envolvendo posições, distâncias, desníveis e ângulos.

## Slide 5: A forma real da Terra e sua representação
5
Qual formato real da Terra
Diversas culturas interpretavam a forma da Terra como uma grande superfície plana, que teria um limite em algum lugar, onde eram por muitos considerados onde o mundo acabava em um abismo.

## Slide 6: A forma real da Terra e sua representação
6
Qual formato real da Terra
Com o surgimento das grandes navegações questionou-se a maneira de pensar o planeta como um plano, pois se via que no horizonte os barcos apareciam como se emergissem do oceano ao se aproximarem da costa.

## Slide 7: A forma real da Terra e sua representação
7
Qual formato real da Terra
Na Grécia antiga, foram feitas diversas observações sobre a forma da Terra. Muitos deles deduziram que ela era redonda, ou seja, uma esfera perfeita, em função da sombra que a Terra projetava na lua em uma ocasião de eclipse lunar.

## Slide 8: A forma real da Terra e sua representação
8
Qual formato real da Terra
Isaac Newton, através de seu estudo sobre forças gravitacionais, trouxe a ideia de que em função dessa força, juntamente com o movimento de rotação terrestre, a Terra teria um formato não tão arredondado, mas sim Elipsoidal.

## Slide 9: A forma real da Terra e sua representação
9
Qual formato real da Terra
Com os avanços da ciência e da tecnologia, foi possível chegar ao modelo mais exato da forma da Terra, o Geóide. Figura matemática que descreve a forma da Terra. As forças gravitacionais interagem com os elementos geológicos em intensidades diferentes, fazendo com que a Terra fique deformada.

## Slide 10: A forma real da Terra e sua representação
10
Geóide: Anomalias gravimétricas, em metros

## Slide 11: Geóide
11
Geóide: Superfície do nível médio dos mares supostamente prolongada sob os continentes.
Definido pela superfície física ao longo do qual o potencial gravitacional é constante e a direção da gravidade é perpendicular (superfície equipotencial).
superfície
geóide

## Slide 12: Geóide
12
Todo ponto do geóide é perpendicular à vertical do lugar, tornando-se, assim, o ponto de partida natural para determinação de altitudes medidas ao longo dessa vertical.
Geóide: Referência de medição de altitudes, definindo a origem das altitudes de uma grande massa terrestre, chamada DATUM VERTICAL
Altitude ortométrica ou geoidal (H)

## Slide 13: Geóide
13
O datum oficial do Brasil é definido pelo mareógrafo de Imbituba, em Santa Catarina. O datum Imbituba é, portanto, o REFERENCIAL ALTIMÉTRICO ou DATUM VERTICAL OFICIAL.

## Slide 14: Geoide X Elipsoide
14
O geoide é uma superfície indefinida matematicamente, porém, para um mapeamento preciso em grandes áreas (mapeamento geodésico), é necessário considerar uma figura regular geométrica, matematicamente definida.
Elipsoide de revolução: Figura geométrica que mais se aproxima do geoide, gerada por uma elipse rotacionada em torno do seu eixo menor.
A razão que exprime o achatamento é
:
Para a Terra esse valor está em torno de 1/300

## Slide 15: Elipsoide
15
A altitude em relação à superfície do elipsóide denomina-se ALTITUDE ELIPSÓIDICA OU ELIPSOIDAL (h).
O desnível geoidal pode ser definido pela diferença entre a altitude elipsoidica e a geoidal.
N= h - H

## Slide 16: Elipsoide
16
Importante lembrar: Medições de altimetria feitas com aparelhos que têm como suporte mensuração de superfícies elipsoidais (Superfícies matematicamente definidas), são altitudes elipsoidais e não geoidais. Por ex.: GPS
DATUM PLANIMÉTRICO OU HORIZONTAL: Ponto de referência geodésico inicial, sendo o ponto de referência para os levantamentos cartográficos sobre uma determinada área.
É obtido a partir da máxima coincidência entre a superfície, geoide e elipsóide.

## Slide 17: Elipsoide
17
DATUM PLANIMÉTRICO OU HORIZONTAL: Ponto de referência geodésico inicial, sendo o ponto de referência para os levantamentos cartográficos sobre uma determinada área.
É obtido a partir da máxima coincidência entre a superfície, geoide e elipsóide.
Topocêntrico: vértice na superfície terrestre que serve para a amarração do elipsoide ao geoide
Geocêntrico: amarrado ao centro de massa da terra (recomendado pela UGGI)

## Slide 18: Sistemas de referências
18
Utilizados para caracterizar a posição dos objetos segundo suas coordenadas.
As coordenadas obtidas pelos sistemas de referência terrestre podem ser apresentadas sob diversas formas:
Coordenadas geodésicas: Apresentadas em uma superfície esférica ou elipsoidica;
Outras: Recebem a denominação de acordo com a projeção cartográfica associada. São apresentadas em uma superfície plana. Por exemplo: coordenadas UTM.

## Slide 19: Sistemas de coordenadas planas
19
Representação de uma superfície esférica em uma superfície plana;
Permite que os objetos da Terra sejam localizados o mais corretamente possível nos mapas planos;
Uso do plano cartesiano

## Slide 20: Sistema de coordenadas polares
20
Utiliza o par (r, α) ao invés de (x,y);
Os pares de coordenadas são convertidos de um sistema para o outro pelas equações:
X= r*sen α
Y= r*cos α
X
Y
r
y
x
0

## Slide 21: Sistema de referência espacial
21
Relacionado a coordenada latitude e longitude
Esfericidade do planeta Terra,
Medidas angulares são adicionadas aos elementos do sistema cartesiano,
Escala sexagesimal:
Divisão do círculo em 360º, 60 minutos e 60 segundos

## Slide 22: Sistema de referência espacial
22
Os valores de latitude e longitude de qualquer lugar definem as coordenadas geográficas de um ponto da Terra.
Seu conjunto constitui a grade de coordenadas geográficas
O comprimento do grau ao longo dos meridianos não é constante
Os paralelos de latitude têm relação linear fixa
LP= COSLat*le
As áreas dos quadriláteros tendem a diminuir, quando se movimenta no sentido dos pólos

## Slide 23: Sistemas de referências geodésicos
23
Estão associados a uma superfície geométrica que mais se aproxime da forma da Terra e sobre a qual serão desenvolvidos todos os cálculos das suas coordenadas.
Para um bom ajuste, cada país ou região adotou um elipsoide de referência diferente e com melhor ajuste às suas dimensões. Ao utilizar um ELIPSOIDE numa determinada posição, cria-se uma nova superfície, ou seja, um novo DATUM.
Relacionados ao DATUM HORIZONTAL

## Slide 24: Sistemas de referências geodésicos
24
Datum Norte-Americano
NAD (elipsóide Clarke 1866)
Datum Sul-Americano
(elipsóide internacional)
Datum Arc
(elipsóide Clarke 1880)
Datum Europeu
(elipsóide internacional)
Datum WGS 72
Datum de Tóquio
(elipsóide Bessel)
Relacionados ao DATUM HORIZONTAL

## Slide 25: Sistemas de referências geodésicos
25
Para a definição de um datum é necessário conter 3 elementos:
A forma e tamanho de um elipsóide
A posição do elipsóide relativa ao geoide
Parâmetros de conversão para o datum internacional WGS 84:
– Delta X, Delta Y, Delta Z
– Rotação e escala

## Slide 26: Sistemas de referências geodésicos
26
Para a definição de um datum é necessário conter 3 elementos:
A forma e tamanho de um elipsóide
A posição do elipsóide relativa ao geoide
Parâmetros de conversão para o datum internacional WGS 84:
– Delta X, Delta Y, Delta Z
– Rotação e escala

## Slide 27: Sistemas de referências geodésicos
27
Parâmetros de conversão para o datum internacional WGS 84:
– Δ X, Δ Y, Δ Z
– Rotação e escala
O referencial planimétrico ou Datum Horizontal Oficial no Brasil é o SIRGAS-2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000):
Δ X, Δ Y, Δ Z= 0

## Slide 28: Sistemas de referências geodésicos
28
Entre 2005 e 2015, admitia-se o uso, além do SIRGAS 2000, dos referenciais SAD 69 (South American Datum 1969) e Córrego Alegre.
O emprego de outros sistemas que não possuam respaldo em lei, pode provocar inconsistências e imprecisões na combinação de diferentes bases de dados georreferenciadas !!!

## Slide 29: Exemplos de data e parâmetros de conversão
29

## Slide 30: Caracterização do SIRGAS 2000 (IBGE 2005)
30
Sistema Geodésico de Referência: Sistema de Referência Terrestre Internacional - ITRS (International Terrestrial Reference System)
Figura geométrica para a Terra: Elipsóide do Sistema Geodésico de Referência de 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS80)
Origem: Centro de massa da Terra
Materialização: Estabelecida por intermédio de todas as estações que compõem a Rede Geodésica Brasileira, implantadas a partir das estações de referência.

## Slide 31
Estações de Referência SIRGAS 2000 situadas no Brasil e respectivas coordenadas geodésicas referidas 2000,4 (elipsóide GRS80)
31

## Slide 32: A escolha de uma superfície adequada de referência para o mapeamento
32
O conhecimento da forma e tamanho da Terra é necessário para descrevê-la momentaneamente, visando às necessidades de mapeamento.
É possível simplificar o problema apresentado e considerar três diferentes formas de representar a forma e o tamanho da Terra para diferentes propósitos:
Um plano tangente à superfície terrestre
Uma esfera perfeita de raio apropriado
Um elipsoide de revolução de dimensões e achatamento adequados

## Slide 33: A escolha de uma superfície adequada de referência para o mapeamento
33
Superfície plana: Desenvolvimento de cartografia cadastral, de áreas urbanas, plantas e outras formas de representação, em escalas variando de 1:500 até 1:10.000.
Hipótese esférica: Em termos cartográficos práticos, assume-se a escala média de 1:5.000.000 como possível de representar a Terra como uma esfera.
Hipótese elipsóidica: Apropriada a todas as escalas de mapeamento topográfico e de navegação, assim como para todas as cartas temáticas e especiais que se apoiem nesses levantamentos.

## Slide 34: Para não esquecer!!!
Superfície da Terra: Real X Geóide X Elipsoide
Datum horizontal X Datum vertical
Utilizados no Brasil???
Escala de um sistema de referência espacial
Escala sexagesimal:
Divisão do círculo em 360º, 60 minutos e 60 segundos
O comprimento do grau ao longo dos meridianos não é constante
34
O que é mesmo sistema de referência geodésico???
Como escolher a superfície adequada de referência para o mapeamento

## Slide 35
OBRIGADA PELA ATENÇÃO!!!