## Slide 1: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DISCIPLINA: GEOMÁTICA II
MÓDULO I- CARTOGRAFIA
GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA E SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Discente: Kaíse Barbosa de Souza
Rosane Gomes da Silva
Orientador: Ds. Alexandre Rosa dos Santos

## Slide 2: Conteúdo da Aula
1. DEFINIÇÕES
2. PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
2.1 Generalização semântica
2. 2 Generalização geométrica
3. PRINCÍPIOS DE GENERALIZAÇÃO
4. SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
4.1 Classificação dos símbolos
4.2Variáveis visuais em cartográfica
4.3 Utilização da cor em cartografia

## Slide 3
Generalização cartográfica
Notes: processo de ajustamento de conteúdo e gráfico, que tem a finalidade de melhorar o uso de dados geográficos a um nível mais elevado da percepção visual de entidades espaciais/temporais tal como as suas relações

## Slide 4: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
“A construção de um mapa requer que as feições da superfície terrestre sejam representadas de forma reduzidas para que o observador tenha uma boa percepção da realidade, onde para isso é necessário selecionar os objetos que compõe o mapa, simplificar formas e estruturas e respeitar critérios de importância (ROBSIN, 1960)” Esse processo é conhecido como Generalização Cartográfica.

## Slide 5: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
O processo de generalização
cartografia de base
cartografia temática
Objetivo: Elaboração de mapas com legibilidade
Notes: O processo de generalização é considerado fundamental tanto para a cartografia de base, como para cartografia temática, devido ao objetivo principal que é elaboração de mapas, cujas informações possuam clareza gráfica suficiente para o estabelecimento da comunicação cartográfica desejada, ou seja, a legibilidade do mapa
cartografia geral ou base é definida pela precisão das medições na confecção dos mapas e a Cartografia temática são derivados diretamente de trabalhos de levantamentos básicos destinada a um publico específico

## Slide 6: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
Segundo Jonny (1997) a generalização é função dos seguintes fatores:
Escala (considerada a mais importante)
Finalidade da carta
Tema representado
Características da região mapeada
Natureza das informações disponíveis sobre a região

## Slide 7: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
Escala (considerada a mais importante)
por que independente de todos os demais fatores
a escala de um mapa será o grau de generalização

## Slide 8: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
Finalidade da carta
emprego do mapa
Tema representado
conduz a uma simplificação dos detalhes
Características da região mapeada
O que é importante ser representado no mapa
Natureza das informações disponíveis sobre a região
documentar a região
Notes: Finalidade: ex: atlas de referência e um atlas escolar, não conterão a mesma quantidade emesmo qualidade de informação. O mapa de referência terá sempre muito mais informações,enquanto que no escolar, são simplificadas para não prejudicar o atendimenmto ao público quese destina.
Tema: o relevo numa carta básica é essencial, enquanto que em uma carta náutica é apenas esquematizado.
Caracteristicas: Por exemplo localização deum poço artesiano no Rio de Janeiro e um poço artesiano em uma região desértica ousemidesértica. O poço da região desértica tem uma importância relativa muito maior, sendorelevante a sua representação.
Informações: necessário conhecer as características de como a feição, ex: estradas podem ter retas e curvas acentuadas; as estradas de ferro terão sempre curvas suaves; linhas de costa e contornos serão suaves

## Slide 9: DEFINIÇÕES
Generalização cartográfica
O maior objetivo da generalização é:
Reduzir a complexidade de base de dados e a geometria dos objetos, proporcionando uma visualização menos poluída do conteúdo geográfico, preservando as características e integridade dos dados geográficos, reduzindo o nível de detalhe na sua representação (ESRI, 1996).

## Slide 10
PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO

## Slide 11: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Devido à redução de escala, o cartógrafo utiliza realiza alguns passos:
seleciona,
classifica e padroniza;
executa simplificações e combinações intelectuais e gráficas;
enfatiza, aumenta e reduz ou elimina feições representadas num mapa, quase sempre de modo predominantemente intuitivo, criativo
Notes: O processo de generalização cartográfica envolve muita intuição e pouca formalizaçao

## Slide 12: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Os dois tipos principais de generalização são segundo Jones (2003):
Generalização semântica - baseado na escolha inicial da informação relevante a ser apresentada no mapa;
(Classificação, Simbolização, Agregação e Seleção)
Generalização geométrica - baseado na manipulação de características gráficas de objetos representados no mapa.
(Colapso, Exagero, Deslocamento, Eliminação, Refinamento, Simplificação, Suavização, Unificação, Destaque)
Notes: Existem diversos conceitos associados da generalização e ocorre bastante divergência entre os autores.

## Slide 13: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização SEMÂNTICA
Classificação: Considerado uma dos aspectos mais importantes. Esta transformação está relacionada com o agrupar de objetos, que partilham características idênticas ou semelhantes, em categorias de entidades
reduzir a complexidade de um mapa
ajuda a organizar os objetos ou fenômenos nos grupos
Notes: Este processo pode ajudar a reduzir drasticamente o número de entidades individuais a representar, e assim reduzir a complexidade de um mapa. Muitos objetos individuais são agrupados numa classe que representa os seus atributos comuns ou cobertura dominante, onde para a cobertura dominante, a natureza original dos objetos pequenos será mudada. A classificação ajuda a organizar os objetos ou fenómenos nos grupos que são representados pela mesma simbologia.

## Slide 14: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização SEMÂNTICA
Simbolização: Este processo atribui vários tipos de símbolos para refletir a sumarização resultante da classificação em entidades significativas. Implica em uma mudança da dimensão geométrica, isto é colapso da área para linha, da área para ponto etc.
Notes: Estes símbolos exigem cuidado ao serem escolhidos, de forma que contribuam para mapas mais legíveis.
Pretende-se achar boas representações para fenômenos do mundo real

## Slide 15: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização SEMÂNTICA
Agregação: agregam pontos da mesma classe de entidades, em entidades de classes de uma ordem mais elevada e são simbolizados como tal apresentando uma melhor clareza na representação.
combinar os objetos através da estrutura hierárquica quando a escala se torna menor
Ex: edifícios de uma cidade: uma mancha urbana
Notes: A agregação permite combinar os objetos através da estrutura hierárquica quando a escala se torna menor, por exemplo: os edifícios de uma cidade podem ser agrupados para dar forma a uma mancha urbana. A generalização semântica ocorre normalmente, antes da generalização geométrica

## Slide 16: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização SEMÂNTICA
Seleção: (operador de eliminação) é um processo no qual os objetos que considerados impertinentes no mapa generalizado são eliminados.

## Slide 17: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Colapso: Refere-se à mudança de dimensão do objeto após a redução de escala.
Ex: Um polígono representando uma mancha urbana escala de origem seria representado por um ponto na escala reduzida (Figura 5).
Notes: Um objeto polígono de dimensão 2-D, após a redução, seria representado por uma linha 1-D ou ponto 0-D. (McMaster e Shea, 1992; ESRI, 1996)
Generalização geométrica - baseado na manipulação de características gráficas de objetos

## Slide 18: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Exagero: os objetos importantes e relativamente pequenos, e que na escala reduzida ficariam despercebidos e/ou eliminados, tem sua dimensão aumentada proporcionando maior destaque.
Ex: Num mapa hidrográfico, lagoas e/ou lagos que são relativamente pequenos, mas de importância para a finalidade são exagerados para constarem no mapa reduzido

## Slide 19: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Deslocamento: Muda-se intencionalmente a posição de um objeto, objetivando não sobrepor outra feição adjacente sendo um operador mais difícil de implementar
Ex: deslocamento da linha de divisa entre bairros para destacar uma rua ou avenida, que são limitantes

## Slide 20: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Eliminação: Quando um determinado objeto tem área inferior à área mínima mapeável (AMM) ele é eliminado do mapa final.
Ex: Um mapa temático qualquer tem para a escala reduzida AMM de 1 hectare, se qualquer polígono estiver abaixo deste valor, é eliminado

## Slide 21: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Simplificação: Neste operador retira-se do polígono e/ou linha os vértices considerados desnecessários e retém os vértices considerados essenciais.
Exemplo: Eliminam-se vértices desnecessários para representação de curvas de nível

## Slide 22: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Suavização: Os vértices são deslocados de forma a reduzir a angularidade dos objetos, sendo comumente utilizado após a simplificação.
Ex: Após eliminar os vértices das curvas de nível, aplica-se este operador para garantir um aspecto mais natural

## Slide 23: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Unificação: Quando duas linhas paralelas, de mesmo atributo, se encontram muito próximas, são unidas em uma única linha
Ex: Quando duas rodovias paralelas, de sentidos opostos, são representadas com um pequeno espaço entre si e na redução de escala as linhas se unem

## Slide 24: PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
Generalização GEOMÉTRICA
Destaque: Altera a maneira de apresentar os símbolos, porém, não modifica suas dimensões, apenas melhora o novo espaço de visualização.
Ex: num mapa turístico, os símbolos relativos à localização de restaurantes, bancos, postos de gasolina e outros serviços são destacados

## Slide 25
PRINCÍPIOS DE GENERALIZAÇÃO

## Slide 26: PRINCÍPIOS DE GENERALIZAÇÃO
Conforme Menezes e Fernandes (2013) alguns princípios devem ser aplicados em modelos conceituais e gráficos como:
Unir o máximo de informações possíveis sobre a área a generalizar
Não utilizar somente o princípio de supressão do pequeno e manutenção do grande
Princípio de simbolização
Visualização
Semelhança
Equilíbrio
Notes: 2. Em determinados regiões, o pequeno pode ter prioridade sobre o grande. Por exemplo em dois trechos de um mapa, a área A é mais seca que a área B. Ao suprimir os pequenos lagos em B, haverá então uma ideia errada do terreno.
3. Avaliar o princípio da simbolização pois na alteração da classificação dos objetos e feições (ex: passando-se de área à ponto) a generalização tem que atingir todos os elementos envolvidos.
4. Neste princípio pode-se agrupar elementos que sejam vizinhos. Se existir uma separação por meio de outros objetos, não podem ser grupados.
5. Sempre que possível deve-se seguir o princípio de preservação das formas. A degradação das formas é inevitável, porém deve ser próxima à forma original.
6. O equilíbrio em um mapa é caracterizado por estabelecer prioridades sobre os elementos a representar. Se todos tiverem o mesmo peso, não poderá haver uma prioridade visual sobre nenhum dos elementos. Com exceção das cartas temáticas onde o equilíbrio será dado pela priorização da visualização sobreo tema a representar.

## Slide 27
SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

## Slide 28: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
A simbolização cartográfica:
“É representação de informação geográfica, nos mapas, através de símbolos e alguns autores consideram uma das fases da generalização cartográfica, visto influir no nível de abstração com que a informação é representada, (Fernandes, 2008)”.

## Slide 29: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Nassel (2011) classifica a simbolização cartográfica em função dimensão espacial e suas características apresentadas a seguir:
Em função da sua dimensão espacial:
Informação de lugar ou pontual – sem dimensão ou extensão;
Informação linear – uma dimensão;
Informação em área – duas dimensões;

## Slide 30: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Em função das suas características conforme ROBINSON et al., (1987):
Informação nominal – distinção dos dados com base no seu carácter intrínseco, ou seja, apenas em considerações qualitativas, sem implicação de ordem ou quantidades. Exemplos: estradas, cursos de água, etc.
Informação ordinal - tem implícito a informação nominal, mas acrescenta uma ordem de inferior a superior, sem se basear em qualquer valor numérico ou indicar qualquer magnitude de ordenação. Exemplos: Estrada principal, rio principal, afluente, etc.

## Slide 31: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Em função das suas características conforme ROBINSON et al., (1987):
Informação de intervalo – acrescenta ao nível ordinal o valor numérico, empregando algum tipo de unidade convencional. Exemplos: EN1, Rio Incomati, rio Influente 2, etc.
Informação de índice – refinamento da informação de intervalo, utilizando quantidades que são intrinsecamente significativas
Notes: pela utilização de uma escala de intervalo que começa num ponto zero que não é arbitrário, por exemplo, na temperatura ou na pressão atmosférica o zero não é arbitrário).

## Slide 32: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Classificação dos símbolos

## Slide 33: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica

## Slide 34: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Cor e Valor
São duas variáveis interligadas. Para uma escala monocromática o valor varia do branco ao preto e só é visível em símbolos fortes. A cor traduz fenômenos quantitativos quando é usada apenas uma cor em seus vários matizes. Cores diferentes vão expressar fenômenos qualitativos
utilizados são o RGB (red, green e blue) para computação, e o CMY (cian, magenta e yellow) para para emprego topográfico
Notes: . Para símbolos pequenos, a variação de valor (saturação) não é distinta.

## Slide 35: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Forma
É uma variável ilimitada. É uma característica gráfica definida pela aparência:
- regular - triângulo, círculo;
- limite de uma área irregular: ilha ou estado;
- contorno de uma feição linear.
Notes: Apesar de ser na teoria ilimitada, na prática deve ser limitada, com figuras de formas conhecidas e fáceis de serem diferenciadas uma das outras

## Slide 36: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Tamanho
Fornece uma informação quantitativa sobre a ocorrência do fenômeno. Variam em tamanho quando têm dimensões aparentes diferentes: diâmetro, área, comprimento, altura. Normalmente quanto maior o símbolo, maior a sua importância

## Slide 37: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Orientação
Refere-se à disposição direcional dada à variável. Deve haver uma referência (reticulado, borda do mapa), para a modificação da disposição

## Slide 38: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Espaçamento
Quando um símbolo é definido por uma arranjo de outros componentes (pontos ou linhas), o seu espaçamento pode ser variável, qualificando ou quantificando

## Slide 39: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
Variáveis visuais em cartográfica
Posição
O posicionamento no campo visual, o plano do mapa, é geralmente aplicado apenas aos componentes que podem ser movidos, tais como títulos, legendas e toponímia.
para melhorar a legibilidade
Notes: A posição da maior parte dos símbolos e convenções são prescritas pela ordenação geográfica dos dados e são suscetíveis de alteração, apenas por mudanças de projeção ou deslocamentos dentro da área do mapa, para melhorar a legibilidade
Toponímia: Em carta topográfica corresponde aos nomes que caracterizam acidentes naturais.

## Slide 40: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
  Utilização da cor em cartografia

## Slide 41: SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
  Utilização da cor em cartografia

## Slide 42: Revisão
1. DEFINIÇÕES
2. PROCESSOS DE GENERALIZAÇÃO
2.1 Generalização semântica
2. 2 Generalização geométrica
3. PRINCÍPIOS DE GENERALIZAÇÃO
4. SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
4.1 Classificação dos símbolos
4.2Variáveis visuais em cartográfica
4.3 SIMBOLIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

## Slide 43
OBRIGADA!
Exercício pra próxima aula