## Slide 1: Sensoriamento Remoto (SR)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE
Professor Dr. Alexandre Rosa
dos Santos

## Slide 2
Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos - (Prof. Titular CCAE-UFES)
Departamento de Engenharia Rural - ERU
Programa de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) em Ciências Florestais da UFES
Programa de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) em Ciência Florestal da UFV
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Comitê RF - Recursos Florestais
CONTATOS
Email: mundogeomatica@yahoo.com.br (oficial)
alexandre.r.santos@ufes.br (UFES)
alexandre.santos@pq.cnpq.br (bolsista de produtividade CNPq)
PORTAL MUNDO DA GEOMÁTICA: http://www.mundogeomatica.com.br
GAGEN: http://www.mundogeomatica.com.br/Gagen.htm
Telefone: 28-3552-8908 (sala no CCAE-UFES) 28-9-9926-0262 (celular)
Curriculum Lattes CNPq: http://lattes.cnpq.br/7125826645310758
FORMAÇÃO
Pós-Doutorado em Ciências Florestais (Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento) – UFV (Conceito CAPES 6)
Doutorado em Engenharia Agrícola – UFV (Conceito CAPES 6)
Mestrado em Meteorologia Agrícola – UFV (Conceito CAPES 5)
Especialização - Metodologia Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa – UCAM
Graduação 02 – Licenciatura em Letras - Português e Inglês – UNIFRAM
Graduação 01 – Agronomia – UFES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE

## Slide 3: AULA 06 Sistemas Sensores
Obs: Todos os Slides apresentados foram adaptados do livro “Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação (2ª Edição). Autor: Maurício Alves Moreira

## Slide 4
SISTEMAS SENSORES
No presente estádio de desenvolvimento tecnológico é possível medir, com razoável precisão e a distância, as propriedades espectrais dos alvos e fenômenos da superfície terrestre. Estas medidas são obtidas por meio de dispositivos denominados SISTEMAS SENSORES.
CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS SENSORES
Os equipamentos que medem a radiação eletromagnética são denominados radiômetros (radio, radiação e metro, medida).
CLASSIFICAÇÃO DOS RADIÔMETROS
NÃO IMAGIADORES: Medem a radiância do alvo e apresentam os dados em forma de gráfico ou numérica (radiômetro de banda). Ex: EXOTECH (opera em 4 faixas espectrais ( 0,5-0,6 mm; 0,6-0,7 mm; 0,7-0,8 mm; 0,8-1,1 mm) e o THERMOPOINT (opera de 8 a 14 mm, utilizado para medir a temperatura de alvos).
IMAGIADORES: São equipamentos cujos resultados finais são em forma de imagens de uma área no terreno. Nestes equipamentos, o elemento de resolução do terreno (ERT) se desloca gerando uma linha de varredura.
OBSERVAÇÃO: Os radiômetros, cujos dados permitem obter um dos valores da radiância, em determinada faixa do espectro eletromagnético, são denominados de ESPECTRORRADIÔMETROS, que operam em faixas espectrais estreitas ao longo da faixa de atuação. Ex: SPECTRON SE-590 (fornece 255 valores da radiância proveniente do alvo, na faixa espectral entre 400 e 1.100 nm.

## Slide 5
TIPOS DE RESOLUÇÃO
ESPECTRAL | 
ESPACIAL OU GEOMÉTRICA | 
TEMPORAL | 
RADIOMÉTRICA | 
a resolução espectral é um conceito inerente às imagens multiespectrais de sensoriamento remoto. É definida pelo número de bandas espectrais de uma sistema sensor e pela amplitude do intervalo de comprimento de onda de cada banda.
EXEMPLO
a resolução espacial é determinada pela capacidade do detector em distinguir objetos na superfície terrestre. Em geral, a resolução espacial de um detector é expressa em termos do seu campo instantâneo de visada ou IFOV ("instantaneous field of view").
EXEMPLO
indica o intervalo de tempo que o satélite leva para voltar a recobrir a área de interesse.
EXEMPLO
A resolução radiométrica é dada pelo número de valores digitais representando níveis de cinza, usados para expressar os dados coletados pelo sensor. Quanto maior o número de valores, maior é a resolução radiométrica.
EXEMPLO

## Slide 6
O QUE É SENSOR?
Dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, em determinada faixa do espectro eletromagnético, e gerar informações que possam ser transformadas num produto passível de interpretação, na forma GRÁFICA ou de TABELAS.
Produtos gerados a partir de dados coletados
pelos sistemas sensores

## Slide 7
QUAIS SÃO OS COMPONENTES DE UM SISTEMA SENSOR?
Ele é constituído basicamente por um COLETOR, que pode ser um conjunto de lente, espelho ou antena; um SISTEMA DE REGISTRO (DETETOR), que pode ser um filme ou outros dispositivos; e um PROCESSADOR.
Partes componentes de um sistema sensor

## Slide 8
CONCEITOS SOBRE GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS
ENERGIA RADIANTE (Q): é a grandeza radiométrica fundamental, que indica a quantidade de energia associada a um fluxo de radiação (J).
FLUXO RADIANTE: é a quantidade de energia radiante que flui por uma posição do espaço na unidade de tempo (taxa de transferência):
IRRADIÂNCIA: razão entre o fluxo e a área da amostra:

## Slide 9
CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS SENSORES
Sensores
Fotográficos
Não-Fotográficos
Imageadores
Não-imageadores
Passivos
Ativos
Passivos
Ativos
Imageadores
Passivos
Ativos*
TIPO DE PRODUTO
PRINCÍPIO DE
FUNCIONAMENTO
FONTE DE RADIÇÃO
* No caso do uso do Flash em máquinas fotográficas

## Slide 10
QUANTO A FONTE DE RADIAÇÃO
Sistema passivo. Ex: Landsat, Spot,
Ikonos, etc
Sistema ativo. Ex: Radarsat,
Jers-1, etc

## Slide 11
QUANTO AO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Varredura
(scanning)
Não-varredura
(non scanning)
A imagem da cena é formada pela aquisição seqüencial de imagens elementares do terreno ou elemento de resolução, também chamado de pixel. EX: Sensores eletroópticomecânciso, as câmeras CCD e os radares, etc.
Registram a radiação refletida de uma área da superfície da Terra em sua totalidade, num mesmo instante, sendo por isso também conhecidos como sensores de quadro (framing systems).
EX: que formam imagens (sistemas fotográficos)
que não formam imagens (radiômetros)

## Slide 12
QUANTO AO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Gráficos ou tabelas
Imagens fotográficas
Imagens digitais

## Slide 13: Agradeço pela Interpretação da Aula
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE
Professor Dr. Alexandre Rosa dos Santos

## Slide 14
FIM
FIM

## Slide 15
NÍVEIS DE COLETA DE DADOS ESPECTRAIS
Níveis de coleta da energia refletida e/ou emitida pelos alvos
na superfície da Terra

## Slide 16
Comportamento espectral de 2 cultivares de trigo
30
IV médio
270
2.080 – 2.350
TM7
120
IV termal
2.100
10.400 – 12.500
TM6
30
IV médio
200
1.550 – 1.750
TM5
30
IV próximo
140
760 – 900
TM4
30
Vermelho
60
630 – 690
TM3
30
Verde
80
520 – 600
TM2
30
Azul
70
450 – 520
TM1
Resolução espacial
Região espectral
nm*
Faixa espectral (m x m)
Banda
Características espectrais e espaciais do sensor Thematic Mapper (TM) do LANDSAT
* nm é resolução espectral de cada sensor.
O sistema óptico (espelhos e lentes) decide em que partes do espectro o sensor será capaz de receber a radiação refletida ou emitida pela superfície terrestre e o tipo do detector é responsável pela sensibilidade e pelo intervalo espectral de cada banda. A quantização das medidas radiométricas torna-se possível quando o sensor carrega dados de referência internos e calibrados.
Última apresentação da página

## Slide 17
Esquema para representar o IFOV
Esquema para mostrar a diferença entre IFOV e pixel
Imagens obtidas com sensores com diferentes
resoluções espaciais
Em sistemas imageadores aerotransportados, o IFOV, normalmente, varia de 1 a 2,5 milirradianos (mrad), isto é, de uma altura de 1.000 m a resolução no solo é de 1 a 2,5 m, enquanto que no caso dos sensores MSS do LANDSAT a resolução é cerca de 0,083 mrad, o que equivale a uma resolução no terreno de aproximadamente 79 x 79 m ou a uma área de 6.241 m2. Já o sensor TM tem uma resolução espacial de 0,032 mrad, o que resulta numa resolução no solo de 30 x 30 m (área de 900 m2). Ex: em mapeamento agrícola temos a seguinte precisão: aerotransportados > sensor TM > sensor MSS.
Em sensores fotográficos, a resolução espacial depende das características físicas do filme utilizado, da distância focal e da distância do objeto a ser fotografado. Por exemplo, um bom filme fotográfico pode discriminar 80 a 100 linhas por milímetros; se a foto for tomada numa escala de 1:10.000 e o seu formato for de 23 cm x 23 cm, a resolução do sistema fotográfico pode variar de 12,5 a 10,0 cm sobre o solo.
Última apresentação da página

## Slide 18
O Sensor TM do Landsat (16 dias, a cada 16 dias o Landsat-5 passa sobre o mesmo ponto geográfico da Terra) e sistemas sensores do NOAA (9 dias, mas como a largura da faixa é muito grande, é possível obter dados diários sobre um mesmo ponto.
Última apresentação da página

## Slide 19
Comparação da resolução radiométrica de uma imagem com 1 bit (a esquerda) e a mesma imagem com uma resolução radiométrica de 5 bits.
A Figura acima mostra a comparação entre duas imagens. Uma de 2 níveis de cinza (1 bit) e outra com 32 níveis de cinza (5 bits). O número de níveis de cinza é comumente expresso em função do número de dígitos binários (bits) necessários para armazenar, em forma digital, o valor do nível máximo. O valor em bits é sempre uma potência de 2. Assim, 5 bits significam 25 = 32 níveis de cinza. Os satélites LANDSAT e SPOT têm resolução radiométrica de 8 bits, o que significa o registro de imagens em 256 níveis de cinza.
Simulação de uma imagem do Landsat-TM com dois e quatro níveis de cinza obtida sobre a cidade de Brasília
Última apresentação da página